Elméleti kérdések:

Fogalmazza meg matematikailag azt, hogy az elektrosztatikus tér forrásos és örvénymentes!

Írja fel Ampére gerjesztési-törvényét! Magyarázza meg a benne szereplő mennyiségeket, mértékegységekkel! Mit fejez ki a törvény, mi a jelentősége?

Számítási feladat:

Két végtelen nagynak tekinthető párhuzamos síklap távolsága d=5 cm, közöttük εr =2 permittivitású szigetelő van. Az egyik síkon ω = 10-9 C/m2 felületi sűrűségű töltés van, a második síklap potenciálja 100 volttal nagyobb az elsőnél.

a) Mekkora nagyságú és milyen irányú az E és D vektor a két sík között?

b) Mekkora a milyen előjelű felületi töltéssűrűség van a második síkon?