Elméleti kérdések:

Félvezetők milyen gyakorlati alkalmazásait ismeri? Milyen tulajdonságukat használjuk ki?

Írja fel Maxwell 3. törvényét! Magyarázza meg a benne szereplő mennyiségeket, mértékegységekkel! Mit fejez ki a törvény, mi a jelentősége?

Számítási feladat:

10 cm sugarú, végtelen hosszú henger felületi töltéssűrűsége ω. A felületet 10 cm-es, egyenletes vastagságú, εr =5 relatív permittivitású réteggel vesszük körül. Mekkora a henger felületi töltéssűrűsége, ha a 10-7 C töltést 1.2∙10-4 J munka árán tudjuk a henger tengelyétől mért 25 cm távolságból 9 cm-rel közelebb hozni a tengelyhez?