Elméleti kérdések:

Mitől függ a kondenzátor kapacitása? Hogyan növelhető a gyakorlatban?

Írja fel a Biot-Savart-törvényt! Magyarázza meg a benne szereplő mennyiségeket, mértékegységekkel! Milyen esetekben előnyös a használata?

Számítási feladat:

4 µF és 2 µF kapacitácú kondenzátort sorba kötünk. Az így kapott rendszer kapcsaira 6 V feszültséget kapcsolunk. Mekkora lesz az egyes kondenzátorok töltése?